Абонентский терминал «Автоскан-А200Е» - многофункциональное навигационно-коммуникационное бортовое оборудование системы мониторинга и управления транспортом «Автоскан», функционирующее с использованием навигационных сигналов ГЛОНАСС/GPS или GPS.

Назначение

Абонентский терминал «Автоскан-А200Е» предназначен для установки на транспортное средство и передачи по сотовым каналам GSM (GPRS) через телематический сервер на диспетчерские центры пользователей мониторинговой информации и данных, полученных от подключенных к нему периферийных устройств. Также терминал обеспечивает двухстороннюю связь между транспортным средством и диспетчерским центром.

Набор передаваемой мониторинговой информации:

- идентификационный номер абонентского терминала;

- координаты местоположения транспортного средства;

- скорость и путевой угол движения транспортного средства;

- время и дата фиксации местоположения транспортного средства;

- признак тревожного события;

Функциональные возможности

- Определение и передача на сервер местоположения, скорости движения, ускорения, курса.

- Прием, обработка и передача на сервер данных с аналоговых и цифровых датчиков, установленных на транспортном средстве.

- Передача на сервер и  диспетчерский пульт сигнала тревоги  (Тревожная кнопка)

- Определение и передача на сервер информации о прибытии и убытии с территории заданного объекта.

- Определение движения, перемещения, наклона транспортного средства по информации от встроенного акселерометра. Это позволяет избежать возможных скачков координат, когда автомобиль не движется;

- Подключение высокоточного датчика уровня топлива (аналогового  или цифрового);

- Обеспечение двухсторонней громкой связи между водителем и диспетчером;

- Обеспечение записи событий в энергонезависимую память: «черный ящик»;

- Подключение к терминалу дополнительного оборудования по интерфейсам:

RS485,

CAN,

1-Wire.

- Подключение терминала к транспортному средству по интерфейсам:

CAN,

K-Line.

- Поддержка диагностических протоколов:

ISO 9141-2,

ISO 15765-4,

J1939.

Технические характеристики

| Рабочее напряжение питания, В* | 10…34 |
| --- | --- |
| Максимальный потребляемый ток не более, мА | 150 |
| Резервное питание от встроенного АКБ | (опционально) Li-ion 3,7 V, до 1020 мА/ч |
| Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания** | есть |
| Время работы устройства от полностью заряженной встроенной АКБ (без внешнего питания) не менее, ч | 5 |
| Время полного заряда встроенной АКБ не более, ч | 10 |
| Общее количество входов | 8 универсальных |
| Общее количество дискретных входов | 8 |
| Количество дискретных входов, используемых для подсчёта прямоугольных импульсов (подключения проточных измерителей, определения состояния доп. оборудования ТС) | 8 |
| Общее количество аналоговых входов | 8 универсальных |
| Количество аналоговых входов, используемых для подключения ДУТ | 5 |
| Количество аналоговых входов, настраиваемых как дискретные | 8 |
| Напряжение, измеряемое аналоговым входом, В | 0…36 |
| Определение факта работы двигателя по характеру напряжения в бортовой сети автомобиля | есть |
| Датчик перемещения и наклона (3D-акселерометр) | есть |
| Количество выходов типа «открытый коллектор» для управления внешними устройствами | 4 |
| Максимальный ток коммутации выхода, мА | 200 |
| Максимальное напряжение коммутации выхода, В | 30 |
| Поддержка фотокамеры (JPEG-камеры) | есть |
| Кол-во записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) | 150000 |
| Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с | Адаптивно |
| Каналы передачи данных по GSM | SMS, GPRS |
| Опциональный выбор передаваемых параметров для экономии трафика в роуминге | есть |
| Поддержка протокола EGTS | есть |
| Возможность управления по SMS и DTMF | SMS |
| Проводной интерфейс для выполнения настроек, управления и передачи данных | USB |
| Зарядка встроенного аккумулятора по USB | есть |
| Максимально количество серверов (IP-адресов), на которые одновременно передается телеметрическая информация | 1 |
| Возможность дистанционного обновления прошивки и смены настроек по каналу GPRS | есть |
| Возможность изменения настроек по SMS | есть |
| Автоматическое обновление прошивки | есть |
| Максимальное количество подключаемых цифровых датчиков уровня топлива по интерфейсу RS-485 | 5 |
| Интерфейс 1-Wire для подключения цифровых датчиков температуры и считывания ключей TouchMemory | есть |
| Максимально возможное количество подключаемых цифровых датчиков температуры | 10 |
| Возможность формирования событий по снижению/превышению температуры | есть |
| Микрофон для установления микрофонного прослушивания | опционально |
| Возможность подключения динамика и установление громкой связи с водителем | есть |
| Степень защиты корпуса | IP54 опционально |
| Рабочая температура со встроенной АКБ, оC | -20 … +60 |
| Рабочая температура без встроенной АКБ, оC | -40… +85 |
| Температура, при которой осуществляется заряд встроенной АКБ, оC | 0 … +50 |
| Повышенная влажность при 35оС, % | 95 |
| Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 77х86х33 |
| Масса системного блока, кг | 0,200 |

* - При превышении номиналов срабатывает схема защиты по питанию.
** - Защита от заряда аккумулятора при его переохлаждении и перегреве.

Комплект поставки

| Системный блок | 1 шт. | Крепежное основание | 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жгут монтажный | 1 шт. |  |  |

Назначение входов/выходов терминала

Назначение и функциональность Входов и Выходов терминала определяется настройками, которая  выполняется дистанционно из Программы мониторинга «Автоскан GPS/ГЛОНАСС».

Универсальные входы. Абонентский терминал имеет 8 универсальных входов, каждый из которых может быть настроен в качестве дискретного или аналогового.

Дискретные выходы.  Абонентский терминал имеет  4 дискретных выходов типа «открытый коллектор».  Выходы служат для управления различными внешними исполнительными устройствами.

Назначение светодиодных индикаторов

- Индикатор питания (красный)  -   горит постоянно при наличии напряжения питания.

- Индикатор GPS сигнала (желтый) -   горит постоянно при видимости спутников.

- Индикатор GSM сигнала (зеленый) имеет 3 режима индикации:

-  кратковременная однократная  вспышка   -  GSM сигнал отсутствует

- кратковременная серия вспышек     -  GSM сигнал есть, подключения к серверу — нет,

(кол-во вспышек показывает мощность GSM сигнала).

- постоянно горит с кратковременными гашениями  - подключение к Серверу есть,

(кол-во вспышек  показывает мощность GSM сигнала).

Подготовка к работе и монтаж на ТС

Перед установкой терминала на транспортное средство необходимо вставить в него SIM-карту.

Помните: Услуги GPRS/SMS/USSD/Голосовая связь должны быть подключены, а баланс лицевого счета быть больше нуля.

Интернет-трафик составляет около 20-30 МБ в месяц. Важно учесть, что реальное потребление трафика сильно зависит от характера использования устройства и от качества связи. Соответственно, чем хуже условия связи, тем чаще происходит переподключение  устройства к серверу, и тем больше потребляется трафик.

|  | В комплект входит одна из сим-карт: или Билайн - тариф "Прием" Мегафон - тариф "Монитор" 3,3 рубля в сутки, в пакете 60 минут, 60 СМС и 1 ГБ интернета 3,3 рубля в сутки, в пакете 100 минут, 500 СМС и 512 Мб интернет Служба технической поддержки 8 800 550 5173 Служба технической поддержки 8 800 550 5173 https://tarif-priem-gsm.ru/index.php http://tarif-monitor-gsm.ru |
| --- | --- |

Подключение питания к терминалу  осуществляется с помощью кабеля, поставляемого в комплекте. При подключении следует соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные правилами выполнения ремонтных работ на автотранспорте. Все соединения должны обеспечивать надежный контакт и быть тщательно изолированы. В случае недостаточной длины нужного провода его можно нарастить проводом сечением не менее 0,5 мм2. Вход питания терминала рассчитан на напряжение бортовой сети от 10 до 34 вольт.

Назначение контактов монтажного жгута

| № контакта | цвет провода | Цепь | Назначение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черный | «Масса» (минус АКБ) |  |
| 2 | Розовый | K-Line |  |
| 3 | Оранжевый | Вход 4 | Импульсный датчик скорости |
| 4 | Белый | Вход 5 | Тахометр (обороты двигателя) |
| 5 | Голубой | Вход 6 | Аналоговый датчик уровня топлива (ДУТ) |
| 6 | Желтый | Вход 3 |  |
| 7 | Зеленый | Вход 1 |  |
| 8 | Коричневый | Вход 2 |  |
| 9 | Фиолетовый | 1-Wire | Электронные ключи и термодатчики |
| 10 | Оранжево-Черный | Динамик минус |  |
| 11 | Красный | Питание (+ 12/24 В АКБ) |  |
| 12 | Голубо-Зеленый | Выход 1 | Индикатор превышения скорости |
| 13 | Голубо-Зеленый | Выход 2 | Индикатор касания электронным ключом |
| 14 | Желто-Зеленый | Выход 3 / Вход 7 |  |
| 15 | Желто-Зеленый | Выход 4 / Вход 8 |  |
| 16 | Голубо-Красный | RS 485A |  |
| 17 | Голубо-Коричневый | RS 485B |  |
| 18 | Желто-Коричневый | CAN-L |  |
| 19 | Желто-Красный | CAN-H |  |
| 20 | Голубо-Белый | Динамик плюс |  |

Общие требования к прокладке кабеля в транспортном средстве:

- Радиус изгиба кабеля не должен быть меньше 5 см.

- Не допускается прокладывать кабель вблизи движущихся частей, источников электромагнитных помех (стартера, генератора, катушки зажигания, высоковольтных проводов).

- После монтажа убедитесь, что все соединения надежны и хорошо заизолированы.

- При необходимости наращивать длину проводов используйте провод сечением не менее 0,5 мм2. Соединение проводов осуществляйте методом скрутки или с использованием клеммников.

Установка терминала в транспортном средстве:

- Место установки терминала должно быть выбрано, исходя из его габаритных (77х86х33 мм) и установочных размеров, а также с учетом обеспечения требуемого пространства для удобного подключения разъемов.

- Место установки должно обеспечивать надежное  крепление терминала к корпусу транспортного средства.

- Запрещено устанавливать терминал в местах, где его корпус или разъемы могут соприкасаться с движущимися частями или неизолированными электрическими контактами.

- При выборе места для установки терминала необходимо учитывать допустимые условия его эксплуатации (температурный диапазон -40 - +85С, степень защиты от проникновения посторонних тел и воды - IP52). Запрещено устанавливать терминал в моторном отсеке и др. местах, где возможны брызги или струи воды.

Настройка терминала с помощью SMS-команд

- Убедитесь,  что терминал находится на связи, позвонив на номер установленной в него SIM карты. В нормальном состоянии терминал должен сбросить вызов сразу или после нескольких  длинных гудков.

- Для настройки следует послать SMS-команду, содержащую пароль доступа к Серверу и команду установки. По умолчанию пароль доступа = 123456789.

Список SMS-команд (регистр имеет значение):

| LOGPAS= | Установка логина и пароля. Логин и пароль через пробел (см. пример) |
| --- | --- |
| LOGPAS? | Проверка логина и пароля |
| GADR= | Установка адреса (номера) терминала Внимание! Номера терминалов всегда начинаются с 5-го номера. |
| GADR? | Проверка адреса терминала |
| APN= | Установка точки доступа. Если требуется имя пользователя и пароль, то они пишутся без пробелов через запятую. (По умолчанию APN=internet) |
| APN? | Проверка точки доступа |
| gsm? | Получение мощности GSM-сигнала |
| dataclr | Очистка памяти данных терминала |
| IPA= | Установка IP-адреса сервера |
| IPA? | Проверка IP-адреса сервера |
| IPP= | Установка IP-порта сервера |
| IPP? | Проверка IP-порта сервера |
| ReConnecT | Принудительное переподключение терминала после команд LOGPAS= IPA= IPP= |

Примеры:

Смена логина и пароля

123456789 LOGPAS=login password                           (теперь: Логин – login, Пароль – password)

Смена номера терминала

password GADR=50                                                      (теперь текущий номер терминала – 50)

Точки доступа для основных операторов  (могут отличаться для регионов):

Beeline :  	internet.beeline.ru,beeline,beeline

MTS :		internet.mts.ru,mts,mts

Megafon:	internet

Точку доступа для других операторов необходимо уточнить в службе поддержки оператора сотовой связи.

- Добавьте новый автомобиль в список ТС в Программе Мониторинга в соответствии с инструкцией к программе.Об успешном подключении к Серверу системы и регистрации терминала на нем, свидетельствует постоянное свечение с кратковременными гашениями индикатора GSM на корпусе терминала.

Настройка терминала с ПК через USB-порт

- Скопируйте и сохраните на ПК необходимый для настройки терминала Драйвер

(файл Драйвер Автоскан-А200, раздел «Скачать» сайта www.auto-scan.ru);

- Разархивируйте файл  и установите на ПК;

- Подключите терминал к USB порту своего ПК;

- Запустите в Программе Мониторинга программатор и выполните настройку (пропишите логин, пароль, номер терминала и точку доступа).

- По окончании процедуры настройки отключите терминал от USB порта компьютера.

Ресурс и гарантийный срок эксплуатации

Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты изготовления.

Срок службы (эксплуатации) составляет 5 лет.

Прибор должен использоваться только в соответствии с руководством по эксплуатации.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине завода-изготовителя составные части подлежат замене или ремонту силами предприятия-изготовителя или организации, осуществляющей комплексное обслуживание.

Ремонт и обслуживание прибора с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств потребителя по отдельным договорам между поставщиком/установщиком и потребителем.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации;

- при нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения;

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших в результате неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;

- неправильной установки, регулировки и эксплуатации прибора;

- попадания внутрь посторонних предметов, жидкости, веществ, насекомых;

- в случае действия третьих лиц или непреодолимой силы (аварии, пожара, затопления, стихийных бедствий);

- в случае самостоятельного ремонта или внесения конструктивных изменений.

Условия эффективного и безопасного использования

Производитель гарантирует соответствие  прибора  требованиям ТУ 6811-001-25645152-2016 при точном соблюдении требований производителя, указанных в Руководстве по установке и эксплуатации.

Условия хранения и транспортирования

Прибор допускается перевозить в транспортной таре всеми видами воздушного, наземного и водного транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Условия транспортирования - группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до - 40 ° С.

Условия хранения на складах поставщика и потребителя - группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до - 40 ° С.

Производитель

ООО «Микро Лайн» Россия, 607630, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1

Тел/факс:  (831) 220-76-76,  Э/почта support@microline.ru

Служба технической поддержки 8-800-700-37-43

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в программное обеспечение,  конструкцию и комплектацию изделий  с целью  улучшения их технических и эксплуатационных параметров.

Гарантийная мастерская

ООО «Микро Лайн» Россия, 607630, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1

Тел/факс:  (831) 220-76-76,  Э/почта support@microline.ru

Служба технической поддержки 8-800-700-72-91

Отметка ОТК

Cерийный номер и дата изготовления:

Прибор изготовлен  в соответствии с ТУ 6811-001-25645152-2016

Декларация соответствия  ТС № RU. Д-RU.АЛ16.B.47586

Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Прибор проверен на функционирование и признан годным к эксплуатации.

Идентификационные данные

| Заполняет абонент (интегратор) при монтаже прибора на транспортное средство |
| --- |
| Марка, модель ТС |  |
| Гос. регистрационный знак |  |
| Логин |  |
| Пароль |  |
| Порядковый номер в системе |  |